Властивості рідин

Випаровування - перехід речовини з рідкого стану в газоподібний.

Конденсація - перехід речовини з газоподібного стану в рідкий. Випаровування залежить від:

Температури; наявності вітру; площі поверхні; виду речовини.

Кипіння - перехід речовини в бульбашко вий стан. Температура кипіння залишається постійною.

Насичений пар - пар, який знаходиться в динамічній рівновазі зі своєю,рідиною, а тиск який вона створює - тиском насиченої пари.

Збільшуючи тиск насиченої пари, ми зменшуємо температуру кипіння рідини.

Знижуючи зовнішній тиск, ми знижуємо температуру кипіння.

Критична   температура   -   температура,   при   якій   зникають розбіжності в фізичних властивостях між рідиною і насиченим паром.

Вологість повітря - вміст водяної пари в повітрі.

Парціальний тиск - тиск, який би створювала б водяна пара, якби не було інших газів.

Абсолютна вологість повітря - називається маса водяних парів, які утримуються в одному метрі кубічному повітря за даних умов ( його визначають по густині водяної пари в повітрі).

Відносною вологістю повітря - відношення абсолютної вологості, д тої кількості водяної пари, яка необхідна для насичення одного метр кубічного повітря при даній температурі. Відносну вологість вимірюють відсотках % , як відношення парціального тиску водяної пари, яка є повітрі при даній температурі, до тиску насиченої пари при тій самі температурі.

φ   -   відносна вологість повітря, вимірюється в %

Точка роси - температура, при якій водяний пар не насичуючий раніше повітря, стає - насичуючим.

Психометр Августа

Поверхневий натяг. Капілярні явища.

Капіляр - тонка трубка, по якій піднімається або опускається рідина.

Рідина вище піднімається в тонких капілярах.

Якщо рідина в'язка, вона піднімається вище в товстих капілярах.

Чим щільніший шар ґрунту (тонкі капіляри), тим більше вологості в ньому і тим більше з нього випаровування.

Про рідину, яка розпливається тонкою плівкою по твердому тілу, говорять, що вона змочує дане тверде тіло, а якщо стягується в краплю - вона не змочує це тіло.

Сила, яка визиває скорочення вільної поверхні рідини, називають силою поверхневого натягу.

Властивості твердих тіл

Кристал - тверде тіло, атоми і молекули якого займають певне положення в просторі (дальній порядок).

Анізотропія кристалів - залежність фізичних властивостей від напрямків в середині кристала (неоднаковість в різних напрямках і співпадання в паралельних напрямках фізичних властивостей).

Кристали діляться:

Полікристали - тверді тіла, які складаються з великої кількості зросшихся один з одним, хаотично орієнтованих, маленьких кристалів -кристалітів.

Монокристали - мають геометрично правильну зовнішню форму, періодично повторювану по всьому об'єму.

Рідкі кристали - це рідини, з дальнім порядком в розташуванні атомів, тільки в одному напрямку.

Бувають рідкі кристали: біологічного походження (мозок людини, дезоксирибонуклеїнова кислота), хімічного походження (цифрова індикація калькуляторів, моніторів).

Механічні і термічні дії на них приводять до зміни їх кольору

Аморфні тіла - речовини, які мають тільки ближній порядок в розташуванні атомів (смоли, скло, віск, гума, пластмаси). По будові вони рідини тільки дуже в'язкі, мають властивість текучості, при короткочасних механічних діях мають властивість кристалів, не мають певної температури плавлення, вони стають в'язкі.

Деформації – зміна форми і об’єму тіла під дією зовнішньої сили.

Механічна напруга – відношення сили пружності до площі поперечного перерізу.

Закон Гука

При малих деформаціях напруга прямо пропорційна відносному видовженню.

Границя пропорційності – максимальна напруга, при якій ще виконується закон Гука.

Границя пружності – максимальна напруга, при якій ще не виникають помітні остаточні деформації.

Границя міцності – розрив або руйнування виробу, після досягнення максимального значення напруги.

Приклади розв’язування задач

1. Наведіть приклади на підтвердження того, що різні речовини випаровуються з різною швидкістю. (Наприклад, якщо крапнути на поверхню столу краплю води, ацетону та олії, то ацетон випаровується миттєво, вода повільніше і найбільш повільно — олія.)

2. Наведіть приклади на підтвердження того, що рідина випаровується швидше з поверхні рідини більшої площі. (Наприклад, якщо налити чай однакового об'єму в чашку і блюдце, то в блюдці він охолоне швидше, на цьому факті і заснована старовинна традиція чаювання з блюдця.)

3. Поясніть, чому швидкість випаровування залежить від наявності вітру над рідиною. Наведіть приклади. (Деякі молекули, які покинули рідину під час випаровування, рухаючись хаотично і опинившись достатньо близько від поверхні рідини, можуть бути втягнені знову в рідину силами притягання великої кількості молекул поверхневого шару. Вітер же, утворений над рідиною, відносить молекули від поверхневого шару рідини. Наприклад, вийшовши з річки, людина відчуває прохолоду, оскільки з її тіла випаровуються краплі води.

За наявності вітру вода випаровується швидше, отже, температура падає швидше і холод відчутніший.)

4. За якої температури випаде роса, якщо сухий і вологий термометри психрометра показують 20 °С і 17 °С ?

5. Звичайна швацька голка має довжину 3,5 см і масу 0,1 г. Чи достатньо поверхневого натягу води для того, щоб утримувати голку на поверхні?

6. Знайдіть масу води, яка піднялась по капілярній трубці діаметром 0,5 мм. Змочування повне.

7. Якою може бути площа поперечного перерізу сталевого троса, якщо він може утримувати ліфт масою 1,5 т, який може рухатися з прискоренням 1,4 м/с2 ?

Завдання для самостійного виконання

4.1 Чому вода у відкритій посудині завжди має температуру, трохи нижчу, ніж температура навколишнього повітря?

4.2 Чи можна змусити воду кипіти за температури 30◦С?

4.3 Якщо дути на гарячий чай, він швидше охолоне. Чому?

4.4 Користуючись таблицею, визначити недостаючи елементи.

4.5 Як по зовнішньому вигляду визначити в бані трубу з холодною водою від труби з гарячою?

4.6 Сухий термометр психометра показує 16◦С, а вологий 8◦С. Відносна вологість, виміряна волосним гігрометром, дорівнює 30%. Чи правильні покази гігрометра?

4.7 Яке значення коефіцієнта поверхневого натягу води масою 1,9г, якщо крізь отвір піпетки діаметром 2мм, з цієї води утворилося 40 крапель.

4.8 Як пояснити походження приказки «Як з гуся вода»?

4.9 Спирт в трубці піднявся на 2см. Визначити радіус трубки.

4.10 Порівняти висоту підняття ртуті і спирту в капілярах рівного радіусу.

4.11 Вантаж масою 500кг висить на дроті діаметром поперечного перерізу 28мм. Визначити механічну напругу на тросі.

4.12 Чому дорівнює видовження латунного стрижня завдовжки 4м, що має площу перетину 0,4 см2, під дією сили 1кН?

4.13 Чому віконне скло в стародавніх соборах, які простояли більше 100 років, стають товщі внизу, ніж зверху?

4.14 Для чого раму велосипеда виготовляють з пустотілих трубок, а не з суцільних стрижнів?

4.15 Знайти механічну напругу, яка виникає в алюмінієвому тросі при його відносному видовженні 0,003.

4.16 З скількох мідних проволок діаметром 4мм повинен складатися трос, який розрахований на піднімання вантажу 100кг?

4.17  Що станеться з пляшкою з молоком, якщо винести її на мороз.

4.18 З якого боку вікна утворюється морозний візерунок.

4.19 Кип’ятком чи холодною водою краще загасити багаття.

4.20 Чому в мороз сніг хрустить під ногами.