Електромагнітне поле

1. Магнітне поле

Магнітне поле – це особлива форма матерії, за допомогою якої здійснюється взаємодія між рухомими електрично зарядженими частинками.

Характеристика магнітного поля – магнітні силові лінії (Лінії магнітної індукції).

Магнітне поле – вихрове, його лінії замкнуті.

Напрям ліній магнітної індукції ( В ) від південного полюсу S до північного N магнітної стрілки, у полюсів підковоподібного магніту навпаки від N до S .

Якщо охопити провідник так, щоб великий палець показував напрям струму, то чотири пальці покажуть напрям магнітних силових ліній ( в котушках навпаки).

Провідники з одно направленими струмами притягуються, а різнонаправленими – відштовхуються.

Правило свердлика

Якщо напрям поступального руху свердлика збігається з напрямом струму в провіднику, то напрям обертання ручки свердлика збігається з напрямом вектора магнітної індукції.

→

В  [Тл] – магнітна індукція (Тесла)

→

В = μºμ I / 2πr – магнітна індукція на відстані r від провідника з струмом

μº=4 π 10‾7 – магнітна постійна

μ – магнітна проникність середовища

В = Мmax / IS

Мmax – максимальний момент сил,      S – площа контура

Совокупність магнітних силових  ліній  створюють магнітний потік

Ф [Вб] (Вебер) – магнітний потік

Ф = ВSсоsα

Сила Ампера

На провідник зі струмом, вміщений в однорідне магнітне поле, індукція якого В, діє сила, пропорційна довжині відрізка провідника Δl, силі струму I, який проходить по провіднику, та індукції магнітного поля В.

Fa = BIΔlsinα – сила Ампера, якщо α = π/2, то Fa = BIΔl

I = Fa / BΔlsinα – сила струму в провіднику

В = Fa / ІΔlsinα – магнітна індукція

Δl = Fa / BІsinα – довжина провідника

Sinα = Fa / BΔlІ – кут між напрямом струму в провіднику і напрямом вектора магнітної індукції

Правило лівої руки для сили Ампера

Сила Лоренца

Сила, яка діє на заряджену частинку, що рухається в магнітному полі, пропорційна заряду частинки, швидкості її переміщення та індукції магнітного поля.

Fл = qνBsinα – сила Лоренца, якщо α = π/2, то Fл = qνB

q = Fл / νBsinα – заряд частинки

ν = Fл / qBsinα – швидкість руху частинки

B = Fл / qνsinα – магнітна індукція

Sinα = Fл / qνB – кут між напрямом руху частинки і магнітною індукцією

Правило лівої руки для сили Лоренца

До нас-                            - від нас

В однорідному магнітному полі вектор індукції якого перпендикулярний до напрямку швидкості зарядженої частинки, сила Лоренца викривляє траєкторію руху і частинка рухається по колу.

Магнітні властивості речовин

Магнетиками називають всі речовини, які здатні намагнічуватись у зовнішньому магнітному полі, тобто створювати власне внутрішнє магнітне поле самої речовини.

Вони діляться: слабомагнітні (парамагнетики і діамагнетики), сильно магнітні (феромагнетики).

Парамагнетики μ > 1, підсилюють зовнішнє магнітне поле (лужні метали, кисень, алюміній, платина).

Діамагнетики μ < 1, послаблюють зовнішнє магнітне поле ( гази, мідь, золото, срібло, алмаз, графіт тощо).

Феромагнетики μ >> 100, дуже сильно підсилюють зовнішнє магнітне поле (залізо, нікель, кобальт і т.д) –

- Електромагнітна індукція

Відкрив явище електромагнітної індукції М. Фарадей 29 серпня 1831р.

Явище електромагнітної індукції – виникнення електричного струму в провідному контурі, який або розміщено нерухомо в змінному магнітному полі, або переміщається в постійному магнітному полі так, що кількість ліній магнітної індукції, які перетинають контур, змінюється.

Закон електромагнітної індукції

ЕРС індукції в замкненому контурі дорівнює за модулем швидкості зміни магнітного потоку через поверхню, що обмежена контуром

Ɛі =- 
- ЕРС індукції           Ɛі =-N= BSN/∆t

- швидкість зміни магнітного потоку

Ii =   індукційний струм

Правило Ленца

Виникаючий в замкнутому контурі індукційний струм своїм магнітним полем протидіє тій зміні магнітного потоку, яким він викликаний.

Если поднести магнит к кольцу без разреза, то в нем возникнет индукционный ток и направлен он будет так, что кольцо оттолкнется от магнита и стержень повернется. Если удалять магнит от кольца, то оно, наоборот, притянется к магниту. С разрезанным кольцом магнит не взаимодействует, так как разрез препятствует возникновению в кольце индукционного тока.

B первом случае число линий магнитной индукции, пронизывающих витки катушки, или, что то же самое, магнитный поток, увеличивается (рис. 6, а), а во втором случае — уменьшается (рис. 6,б).

Змінюючись у часі, магнітне поле породжує електричне поле.

Виникнення струмів Фуко приводить до безкорисних втрат енергії на виділення теплоти. Тому залізні осердя трансформаторів, електродвигунів, генераторів і т.д. виконують не суцільними, а з окремих пластин з електротехнічної сталі, ізольованих одна від одної.

Примінення феритів

При перемагнічуванні в феритах не виникають вихрові струми. В результаті втрати енергії на виділення теплоти в них зводяться до мінімуму

Зворотній процес, перетворення звукових коливань повітря в коливання електричного струму,здійснюється за допомогою мікрофона.

При замыкании ключа (рис.14) первая лампа вспыхивает практически сразу, а вторая — с заметным запозданием. ЭДС самоиндукции в цепи этой лампы велика, и сила тока не сразу достигает своего максимального значения.

При размыкании ключа (рис.15) в катушке L возникает ЭДС самоиндукции, поддерживающая первоначальный ток.  В результате в момент размыкания через гальванометр течет ток ( цветная стрелка), направленный против начального тока до размыкания.

- магнітний потік

L [Гн] – індуктивність провідника, або коефіцієнт самоіндукції

Самоіндукція – явище виникнення індукованого струму в колі внаслідок зміни струму в ньому.

Ɛ =-L  - ЕРС самоіндукції

А = Wм= q=  =  - робота електричного струму або енергія магнітного поля котушки

Змінний струм. Трансформатори.

Змінний струм – вимушені коливання електричних зарядів у провіднику під дією прикладеної ЕРС, або струм який змінюється в часі за законом синуса або косинуса (частотою 50Гр).

sin( - рівняння коливань змінного струму

[A] – амплітуда сили струму

u =  sin( - рівняння коливань змінної напруги

[B] – амплітуда напруги

q =  sin( - рівняння коливань змінного заряду    [Кл]- амплітуда заряду

e =  sin( - рівняння коливань змінної ЕРС    [В] – амплітуда ЕРС

- амплітуда електрорушійної сили

I =  - діюче значення сили струму    U =   - діюче значення напруги

=  - індуктивний опір           =  - ємнісний опір       - циклічна частота

Трансформатор

Трансформатор – пристрій, який перетворює змінний струм, при якому напруга збільшується або зменшується в декілька раз практично без втрати потужності

Складається:

- Первинна обмотка – підключається до джерела живлення.

- Вторинна обмотка – до неї підключається навантаження (споживачі)

- Магнітопровод – замкнуте стальне осердя, набране з окремих пластин електротехнічної сталі

Холостий хід трансформатора – немає споживачів на вторинній обмотці

При замиканні вторинної обмотки автоматично збільшується сила струму в первинній обмотці